2020年阿坝藏族羌族自治州车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  车用汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930 | GB/T 5487 |
| 2 | 胶质 |  | GB/T 8019 |
| 3 | 硫含量 |  | GB/T 11140 SH/T 0253 SH/T 0689 ASTM D7039 |
| 4 | 苯含量 |  | GB/T 28768 GB/T 30519 SH/T 0693 SH/T 0713 |
| 5 | 芳烃含量 |  | GB/T 11132 GB/T 28768 GB/T 30519 |
| 6 | 烯烃含量 |  | GB/T 11132 GB/T 28768 GB/T 30519 |
| 7 | 氧含量 |  | NB/SH/T 0663 SH/T 0720 |
| 8 | 甲醇含量 |  | NB/SH/T 0663 |
| 9 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711 |
| 10 | 密度 |  | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 |

表2  车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147 | GB/T 11140 SH/T 0689 ASTM D7039 |
| 2 | 酸度 |  | GB/T 258 |
| 3 | 运动黏度 |  | GB/T 265 |
| 4 | 凝点 |  | GB/T 510 |
| 5 | 冷滤点 |  | SH/T 0248 |
| 6 | 总污染物含量 |  | GB/T 33400 |
| 7 | 闪点 |  | GB/T 261 |
| 8 | 十六烷值 |  | GB/T 386 |
| 9 | 馏程 |  | GB/T 6536 |
| 10 | 密度 |  | GB/T 1884 GB/T 1885 SH/T 0604 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 258 轻质石油产品酸度测定法

GB/T 261  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 386  柴油十六烷值测定法

GB/T 510  石油产品凝点测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

GB/T 1885  石油计量表(附润滑油部分、原油部分、产品部分)

GB/T 5487   汽油辛烷值的测定 研究法

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8019   燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 11132   液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸收法

GB/T 11140  石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 28768   用汽油烃类组成和含氧化合物的测定 多维气相色谱法

GB/T 30519   轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱色谱法

GB/T 33400  中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

GB 17930   车用汽油

GB 19147  车用柴油

SH/T 0248  柴油和民用取暖油冷滤点测定法

SH/T 0253   轻质石油产品中总硫含量的测定(电量法)

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)

NB/SH/T 0663  汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0693   汽油中芳烃含量测定法(气相色谱法)

NB/SH/T 0711  汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T 0713   车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法(气相色谱法)

SH/T 0720   汽油中含氧化合物量测定法(气相色谱及氧选择性火焰离子化检测器法)

SH/T 0741   汽油中烃族组成的测定 多维气相色谱法

ASTM D7039  汽油、柴油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物调和柴油以及乙醇汽油中硫含量的测定（单波长色散X射线荧光光谱法）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。